## Slide 1: EMC EN LAS AERONAVES

## Slide 2: INTRODUCCIÓN
El fenómeno electromagnético
¿Qué es una aeronave? : Características.
Fuentes EMI en una aeronave
Comportamiento Electromagnético de una aeronave
Ensayos EMI/EMC en una aeronave
Técnicas e instalaciones de ensayos EMI/EMC en aeronaves
Normativa EMC y certificación EMC de aeronaves
Símbolos de seguridad y EMC en las aeronaves

## Slide 3: EL FENÓMENO ELECTROMAGNÉTICO
Definición de campo electromagnético.
Definición de onda o radiación electromagnética.
La exposición a campos electromagnéticos contaminan el entorno electromagnético en el que nos encontramos.
Este entorno electromagnético puede ser debido a:
- fuentes naturales
- fuentes procedentes del hombre

## Slide 4: ¿QUÉ ES UNA AERONAVE?: CARACTERÍSTICAS
Definición de aeronave.
¿ Cómo nace o se origina una aeronave ?
Las características importantes para nosotros es que sean resistentes a EMC → certificado de aeronavegabilidad.

## Slide 5: FUENTES EMI EN UNA AERONAVE
Definición de Interferencia.
Fuentes EMI más destacadas:
- procedentes del hombre:
- externas
- internas
- fuentes naturales

## Slide 6: Fuentes EMI procedentes del hombre en una aeronave: fuentes EMI externas (I)
Aumentan a partir de los 60 → espectro aeronáutico se comparte con servicios no aeronáuticos.
Las fuentes más comunes son:
- Fuentes terrestres y extraterrestres.
- Emisiones de comunicación y a equipos industriales y de consumo.
- Radiocomunicaciones.
- la energía RF procedente de un transistor.
- Compartición acrecentada de servicios no aeronáuticos.
- Utilización de bandas de frecuencia adyacentes a las bandas aeronáuticas (Ej. interferencias al sistema ILS), (Ej. Interferencias al sistema (VOR).
- Aparatos electrónicos personales

## Slide 7: Interferencias al sistema ILS (I)
Sistema de aterrizaje por instrumentos.
Interferencias con FM (100-108 MHz).
¿ Qué le indica al piloto ?
Formado por 2 equipos:
- Localizador (VHF)
- Trayectoria de planeo (UHF)

## Slide 8: Interferencias al sistema ILS (II)

## Slide 9: Interferencias al sistema ILS (III)

## Slide 10: Interferencias al sistema VOR (I)
Radiobaliza omnidireccional de muy alta frecuencia.
Indicaciones al piloto.
Funcionamiento.
Lugares donde se instalan.

## Slide 11: Interferencias al sistema VOR (II)
Caja de frecuencias de control en la que se selecciona la frecuencia.

## Slide 12: Interferencias al sistema VOR (III)
Equipos VOR instalados en el aeropuerto en lugares estratégicos su cobertura es de 100 MN en forma omnidireccional cubriendo los 360 grados alrededor de la estación.

## Slide 13: Ejemplos en los que los anchos de banda de frecuencias están muy próximos o coinciden con el ancho de banda de las aeronaves:
MARKER BEACON: 74,6 - 75 MHz
SENDA DE PLANEO: 328,6 – 355 MHz
LORAN C: 90 – 110 MHz
BANDAS MARÍTIMAS: 285 – 325 MHz; 2,9 – 3,1 GHz; 5,7 – 5,65 GHz.
RADARES.

## Slide 14: Fuentes EMI procedentes del hombre en una aeronave: fuentes EMI externas (II)
La saturación del espectro de frecuencias VHF ha obligado a reducir la separación actual de 25 KHz a 8,33 KHz.
- Consecuencias del aumento:
- aumentará el nº de canales en la banda VHF de comunicaciones aeronáuticas.
- creación de nuevos sectores de control.
-aumento de la capacidad de gestión del transito aéreo.
Obligatoriedad de cambiar los equipos.
En los sectores 8,33 KHz no se permitirá la utilización 25KHz.
Equipación de las aeronaves.
La frecuencia de emergencia.

## Slide 15: Fuentes EMI procedentes del hombre en una aeronave: fuentes EMI externas (III)
DESDE EL 31 DE OCTUBRE DE 2002:
- Expansión horizontal en Europa.
- Expansión en España.
- Existe un problema en España.
- Solución (conceder exenciones).

## Slide 16: Fuentes EMI procedentes del hombre en una aeronave: fuentes EMI internas
¿ Qué son las fuentes EMI internas ?
Ejemplos:
- Cables
- Conectores
- Generadores y motores eléctricos
- Relés
- Componentes en estado sólido

## Slide 17: Fuentes EMI procedentes de la naturaleza en una aeronave
Pueden ser de origen solar y cósmico, descargas eléctricas atmosféricas (rayos), etc.
Causas principales de los rayos: tormentas, tempestades de nieve, e incluso de arena.
Efectos de los rayos sobre las aeronaves:
- directos
- indirectos

## Slide 18: Efectos directos de los rayos sobre las aeronaves
¿ Qué son los efectos directos de los rayos ?.
La elevada intensidad de la corriente del rayo puede dar lugar a picaduras o quemaduras en la zona de entrada del rayo.
Solución para evitar la fundición de la parte incidida.

## Slide 19: Efectos indirectos de los rayos sobre las aeronaves
Generados por los campos eléctricos y magnéticos debidos a la corriente principal de descarga.
El rayo incide sobre la punta de la aeronave y el flujo magnético se va propagando a través del mismo.

## Slide 20: Consecuencias que producen en una aeronave las fuentes EMI
Cambios de marcación de algún indicador de cabina.
Pérdida del EFIS.
Parpadeo de luces
Ilegibilidad del EADI.
Pérdida del panel de control automático.
Ilegibilidad del display de la unidad de control.
Inestabilidad de los displays electrónicos.
Movimiento de los actuadores de control.
Ruido en los interfonos.
Perdida de la memoria en el computador de vuelo.
Fallo en computadoras de datos.

## Slide 21: COMPORTAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO DE UNA AERONAVE (I)
Comportamiento similar a una combinación de antenas.
El flujo de corriente producido por las radiaciones externas sobre la superficie de la aeronave, penetra y radia dentro de la estructura.
Partes estructurales de una aeronave:

## Slide 22: COMPORTAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO DE UNA AERONAVE (II)
Los materiales de fabricación han variado → materiales compuestos.
- Ventajas.
- Desventajas.
- Solución a las desventajas.
- Conclusión.

## Slide 23: ENSAYOS EMI/EMC EN UNA AERONAVE (I)
Objetivo:
-Compatibilidad de equipos o subsitemas de a bordo de aeronaves modernas
Finalidad:
-Vuelo satisfactorio que aumente la seguridad y la rentabilidad de la operación
Qué conseguimos :
-Predicciones a interferencias futuras en las fases de:
-Diseño
-Fabricación
-Instalación

## Slide 24: ENSAYOS EMI/EMC EN UNA AERONAVE (II)
Medidas entorno a 3 niveles:
-Nivel 1 o ensayo individual del equipo o subsistema
-Nivel 2 o ensayo del sistema completo( aeronave)
-Nivel 3 o ensayo en el entorno operativo
Datos obtenidos proporcionan 2 informaciones:
-Actuación del equipo o subsistema en el entorno EM operativo real de la aeronave
-Efecto de un equipo o subsistema en el entorno de otros equipos o subsistemas
-Algunos componentes que la forman:
+Displays de cristal líquido( parámetros del motor, estado de componentes,senda de planeo...)

## Slide 25: ENSAYOS EMI/EMC EN UNA AERONAVE (III)
Ejemplo: Cabina de control de aeronave( cockpit)
-Es el cambio más radical de la aviación
-Causa: Elevado númmero de sistemas y subsistemas que la componen( pilotaje “casi” automático)
-Algunos componentes que la forman:
+Displays de cristal líquido( parámetros del motor, estado de componentes,senda de planeo...)
+Radar de alta potencia
+Sistemas integraados de navegación
-Diseño de componentes:
+Subcontratistas  aumento en el número de ensayos

## Slide 26: ENSAYOS EMI/EMC EN UNA AERONAVE (IV)

## Slide 27: CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS O SUBSISTEMAS EMBARCADOS
En función a los efectos EMI:
-Críticos para la seguridad en vuelo:
+Controladores de vuelo( fly-by- wire), sist de aumento de estabilidad
+Efectos: Catástrofe de vuelo,criticidad...
-Críticos para realizar una misión:
+Sistemas inerciales,sist de aprovisionamineto de combustible...
+Efectos: abandono de la misión planeada
-No críticos para la seguridad en vuelo:
+Efectos: menores

## Slide 28: Ejemplos de los ensayos de EMC para el avión de combate EF-2000

## Slide 29: TÉCNICAS Y ENSAYOS EMI/EMC EN AERONAVES (I)
Dos técnicas:
-Cámaras apantalladas anecoicas
+Descripción
+Uso: ensayos tipo nivel 1 o nivel 2
+Ventajas: aislar entorno EM externo
+Técnicas de ensayo:
-Emisión radiada y emisión conducida
-Supceptibilida radiadiada y conducida
-Descargas electrostáticas radiadas y conducidas
-Pulso EM conducidos( 7KHZ-1OOMHZ)

## Slide 30: EJEMPLO DE ENSAYOS EMC

## Slide 31: EJEMPLO DE ENSAYOS EMC

## Slide 32: TÉCNICAS Y ENSAYOS EMI/EMC EN AERONAVES (II)
-Plataformas de ensayo en campo abierto
+Descrpción
+Uso: nivele 2 (sist completo aeronave)
+Técnicas de medida:
-Campos Radiados de Alta Intensidad (HIRF)
-Frecuencias < 500Mhz
+Más importantes:
-LLDCI( Low Level Direct Current Injection):
+10Khz-30Mhz
+Intensidad pasa a través del fuselaje

## Slide 33: TÉCNICAS Y ENSAYOS EMI/EMC EN AERONAVES (III)
-LLSC( Low Level Swept Cuopling):
-1Mhz-400Mhz
-Similar a la anterior: diferencia se calibra el campo E
-LLSF( Low Level Swept Field)
-500Mhz-18Ghz
-Campo interno local dentro del fuselaje del equipo a medir
-Susceptibilidad radiada en microondas:
-Frec > 500Mhz
-Radian campos de varioscientos de V/m

## Slide 34: EJEMPLOS DE TÉCNICAS DE ENSAYOS

## Slide 35: EJEMPLOS DE TÉCNICAS DE ENSAYOS

## Slide 36: EJEMPLOS DE TÉCNICAS DE ENSAYOS

## Slide 37: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (I)
Toda aeronave nueva o versión modificada necesita un certificado de aeronavegabilidad.
El cerificado de aeronavegabilidad es el documento que identifica técnicamente a la aeronave, sus características y expresa la calificación que merece para su utilización.
En España las autoridades de aeronavegabilidad son:
- aeronaves civiles → Dirección de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).
- aeronaves militares → Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Ministerio de Defensa).

## Slide 38: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (II)
En el proceso de certificación de una aeronave están involucrados:
- Por parte de la autoridad nacional de aeronavegabilidad: Un jefe y los especialistas.
- Por parte del solicitante del certificado: el fabricante o empresa de modificación.
El solicitante propone un plan de certificación a la autoridad de aeronavegabilidad en el que se establecen las bases de certificación consensuadas entre ambas partes. Una vez acordadas las bases de certificación estas deben garantizar el nivel de seguridad de la aeronave.

## Slide 39: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (III)
Las bases de certificación están constituidas por:
- Normativa de obligado cumplimiento.
- Normativa propuesta por el fabricante.
- Normativa aplicable en productos semejantes.
- Normativa aplicable por la autoridad nacional del país de origen de la aeronave si esta es de importación.
-Normativa que se establezca de la aplicación de requisitos contractuales.
-Cualquier normativa que se considere oportuna

## Slide 40: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (IV)
Actualmente hay un gran debate para armonizar la normativa EMC.
Debido a la llegada de la electrónica a equipos críticos para la seguridad llevaron a tener en cuenta los efectos potenciales de HIRF generados desde fuentes de transmisión externas.
Por esto en 1986 empezaron a mantenerse encuentros entre la JAA y la FAA creándose los grupos de trabajo EUROCAE en Europa y SAE en EE.UU. Para desarrollar los procedimientos y documentación apropiados para garantizar el cumplimiento de requisitos EMC.

## Slide 41: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (V)
EUROCAE y SAE formaron nuevos comités: el EUROCAE Grupo de trabajo 33 y el SAE AE4R. Estos comités se subdividieron a su vez en 3 grupos con diferentes responsabilidades:
- Grupo 1: definir el entorno electromagnético HIRF.
- Grupo 2: establecer los criterios de cumplimiento de la aeronave y sus equipos/subsistemas.
- Grupo 3: realizar informes en forma de borradores.

## Slide 42: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (VI)
Así fue necesario modificar las normas EMC que contemplan las especificaciones ambientales de equipos/subsistemas embarcados.
Civiles → Europa: ED14, EE.UU: DO-160. Militares → Europa: MIL-STD-461, EE.UU: MIL-STD-462.
En 1994 se creó el EEHWG al que se le encargó utilizar todo el trabajo desarrollado por EUROCAE y SAE para generar una normativa armonizada e introducir un requisito HIRF.

## Slide 43: NORMATIVA EMC Y CERTIFICACIÓN EMC DE AERONAVES (VII)
En la actualidad es un Especialista de EMC el que exige o acuerda con el solicitante el modo de cumplimiento, pudiéndose exigir al solicitante para obtener evidencias de los anteriores requisitos:
- Calificación de equipos/subsistemas de abordo.
- Ensayos de interoperabilidad en Tierra y Vuelo de los equipos/subsistemas instalados a bordo.
- Similaridad.
- Ensayos de Acoplamiento de Campo Externo.
- Método de implementación de cualquier procedimiento correctivo.
- Simulaciones mediante software.

## Slide 44: SÍMBOLOS DE SEGURIDAD Y EMC EN AERONAVES
 | Riesgo de explosión
 | Riesgo de fuego
 | Riesgo de una descarga eléctrica
 | Aeronave
 | La utilización de esta característica podría restringirse en las aeronaves